| 遺伝子組換え生物等使用実験を行なう実験室の拡散防止措置チェックリスト |
| --- |
| （P３Pレベル植物等栽培実験） |  |
| 実験室名： |  |
| 検査項目 | 検査結果 |
| 施設等 |  |
| 通常の植物の栽培室としての構造および施設 |  |
| 排気中の花粉等を最小限にとどめる施設 |  |
| 前後の扉が同時に開かない前室の設置 |  |
| 容易に水洗・燻蒸でき密閉状態が維持される構造 |  |
| 足、肘等又は自動で操作可能な手洗い設備 |  |
| 空気が内側へ流れる給排気施設 |  |
| 排気が実験室内や他の部屋に再循環されない設備 |  |
| 安全キャビネット（移動せずに検査・整備・薫蒸可能） |  |
| 室内に高圧滅菌器 |  |
| 真空ポンプを使う場合は消毒液を用いた捕捉装置を 設けた専用のものを設置 |  |
| 遺伝子組換え生物等の不活化 |  |
| 廃棄物の不活化措置 |  |
| 機械・器具の不活化措置 |  |
| 実験台・安全キャビネットの不活化措置 |  |
| 作業衣等の廃棄等の前の不活化措置 |  |
| 実験室使用 |  |
| 実験室の扉の閉鎖（出入り時以外） |  |
| 実験室の窓等の閉鎖 |  |
| エアロゾルの発生を最小限にする |  |
| ｴﾛｿﾞﾙを生じ得る操作を安全ｷｬﾋﾞﾈﾄで行なう |  |
| 持ち出すときは漏出しない容器に入れる |  |
| 専用の作業衣（長袖、前が開かないもの）着用 |  |
| 保護履物、保護帽、保護眼鏡、保護手袋着用 |  |
| 排水を不活化後に排出 |  |
| 関係者以外の入室制限 |  |
| エアロゾルが生じ得る操作中の入退室禁止 |  |
| 「組換え植物等栽培中（P3）」の表示 |  |
| その他 |  |
| 年 月 日 | 安全主任者による確認 |
| 検査担当者（実験室の管理責任者） | 年 月 日 |
| 所属 |  |
| 名前 印 | 名前 印 |